## Slide 1
IR PIO 제품 소개
2014. 11. 27
CanTops

## Slide 2
< 목차 >
  1. IR-PIO 소개
  1) 시스템 구성도
  2) PIO 내부 구성도
  3) 제품 특징 : 설치 시 주의 사항
  2. IR-PIO 기능
  1) 전원 인가 후 동작 상태
  2) PIO 통신 시 동작 상태
  3) PIO 주요 기능 설정
  4) 시리얼 명령어 구조
  5) 통신 데이터 다운로드 방법
  3. IR-PIO E84 Sequence Chart
  4. IR-PMAN 소개
  1) 제품 특징 및 기능
  5. WinPMAN 소개
  1) 통신 데이터 분석
  6. Emulator 소개
  1) PIO Signal Generator(수동 신호 발생기)

## Slide 3
1. IR-PIO 소개(1)
  1) 시스템 구성도
    EQ PIO : E84 통신용 광 통신 장치
    PMAN (PIO Manager) : PIO 사용 시 필요한 다양한 기능이 있는 핸드 터미널
    WinPMAN : 통신 데이터 분석용 윈도우 프로그램
    Emulator : E84 동작 시퀀스를 수동 또는 자동으로 할 수 있는 장치
    광 체커 : EQ PIO의 최적 위치 및 광 노이즈 측정용 (필요 시 개발 예정)
< IR-PIO 설치 구성>
IR-PIO(Slave)
_Top View
IR-PIO(Master)
_Front View
IR-PIO(Master)
_Front View
IR-PIO(Slave)
_ Front View
< IR-PIO 통신 방향 >

## Slide 4
1. IR-PIO 소개(2)
  2) PIO 내부 구성도
    IR 송수신 회로 : 기존 제품과 호환
    RF 송수신 회로 : 2.4GHz WIFI 대역 사용, 데이터 (통신 데이터, F/W ) 송수신용
    보조 메모리 : 약 130~190개 정도의 통신 데이터 저장, 전원 Off 시 지워짐
    프로세서 : PIO 모든 동작 제어, 프로세서 내부 메모리에 수신 파형 저장 가능
    Serial : PIO 설정 및 데이터 전송 채널
    표시용 LED : GO, State(깜박이는 주기로 동작 상태 표시)
< IR-PIO 내부 구성>
GO
IR 통신 신호
STATE
PIO 동작 상태
OUT
PIO 출력 신호
< IR-PIO 외부 구성>
IN
PIO 입력 신호
IR LED
Photo Sensor
RF 송수신
회로
IR 송수신
회로
프로세서
보조 메모리
출력 회로
입력 회로
레벨 변환
광신호
출력
입력
Serial
IR LED
Photo Diode

## Slide 5
1. IR-PIO 소개(3)
  3) 제품 특징
    광 센서 및 조명 등의 광 노이즈 환경에서 안정적으로 동작함
    전자파 노이즈에 대한 내성 우수
    에러 다발 사이트에서 안정성 검증
    2.4GHz 무선 통신 기능 : 사다리 작업 없이 복도에서 데이터 업/다운 로드 가능
    신속한 E84 통신 에러 분석
      수년간 RF PIO를 사용하면서 발생한 통신 에러에 대한 분석 및 대책 경험 풍부
      편리한 분석 툴 및 다양한 정보 저장 등 신속한 원인 파악이 가능
      대용량 메모리 사용으로 약 190개 작업의 데이터 저장
      타이밍 오류는 물론이고 광 노이즈 영향 분석 가능
    F/W 다운로드 가능 : 기능/성능 향상 가능 (무선 또는 RS-232)
    실시간으로 통신 정보 저장 가능 : RS-232C
    고속의 CPU와 대용량 메모리 사용으로 고성능 신호 처리 가능
    다양한 보조 장치 : PMAN, E84 Emulator, WinPMAN
    설치 시 주의 사항
      VHL과 설비 PIO의 송수신 창이 일치하여 마주보도록 설치
      PMAN 사용을 위해 송수신 창이 아래 방향으로 향하게 설치
      주변 광노이즈 환경 체크
      RF 안테나 근처에 금속이 없도록 할것

## Slide 6
2. IR-PIO 기능(1)
  1) 전원 인가 후 동작 상태 : State LED
  2) IR-PIO 통신 시 동작 상태 (설비 PIO 기준)
    GO LED : VHL과 설비간 E84 통신이 시작되면 켜짐
    OUT LED : VHL 출력 신호
    IN LED : 설비 출력 신호
On
Off
1초
1회
2회
3회
5초 Off
1회
2회
3회
3초 Off
On
Off
0.25초
1회
3회
1.25초 Off
2회
Slave(EQ)
Master(VHL)
► 정상 상태 여부 판단
► Master/Slave 구분 가능
► 타사와 LED 위치가 달라 주의요
► 정상적인 광통신 상태 확인 가능
GO
LED가 켜지면 IR 통신 중
< 설비용 IR-PIO >
STATE
LED가 깜빡이면 정상적인 전원 연결
OUT
VHL 출력 신호
IN
설비 출력 신호

## Slide 7
2. IR-PIO 기능(2)
  3) PIO 주요 기능 설정 (시리얼 명령어)
    설정 포트 : RS-232 포트
    시리얼 기본 설정값
      8비트, No Parity, 속도 57600, 스톱 비트 1비트
    주요 기능 : 무선 통신 ID 설정, 시간 설정, 버전 확인 등
  4) 시리얼 명령어 구조
    송수신 데이터 형식
      명령어 송신을 위한 프로그램은 하이퍼 터미널 사용
<명령어>
[응답]
기능 | 명령어 (PC) | 설정값 확인 | 응답 (PIO)
ID 설정 | <A=123456> | <A> | [A=AB95-123456]
채널 설정 | <C=16> | <C> | [C=16]
시간 설정 | <T=14/09/29 09:23:20> | <T> | [T=14/09/29 09:23:20]
F/W 버전 | - | <V> | [2.31]
디버깅 | <D=0> | <D> | [D=0]
 | <D=1> | <D> | [D=1]
< PIO 시리얼 연결 구성 >
< ID 설정 예시 >

## Slide 8
2. IR-PIO 기능 (3)
  5) 통신 데이터 다운로드 기능
    PIO가 설치된 위치로 이동하여 PC와 시리얼 연결
      통신 데이터 시간 보정 기능 : PMAN에서 자동으로 보정, PIO 시간 설정 불필요
      케이블 탈,부착 시 써지 발생 가능성이 있기 때문에 반송 작업이 없을 때 진행
    통신 데이터 관리 프로그램(IR-WinPMAN)으로 다운로드
      IO 동작 상태 확인(전원 및 통신 유무 상태)
      설비 PIO에 저장된 데이터로 VHL과 설비간의 실시간 데이터 통신 타이밍 확인
      광 노이즈 및 전자파에 의한 통신 오류 분석
< PIO 시리얼 연결 구성 >
< 통신 데이터 관리 프로그램 >

## Slide 9
3. IR-PIO E84 Sequence Chart

## Slide 10
4. IR-PMAN 소개
  1) 제품 특징 및 기능
    무선 원격 통신으로 PIO의 상태 정보 확인
    IR 및 RF 통신으로 무선 원격 제어
      원거리에서도 간편하게 설비 PIO 제어
      다수의 인원이 필요 없고 작업 시간이 상당 부분 절약 됨
    설비 PIO에 저장된 통신 데이터 다운로드 기능
      반송 시작부터 종료 시까지 작업 상황에 대한 통신
      데이터를 무선으로 간편하게 다운로드
    F/W 다운로드 기능
      하드웨어 교체 없이도 기능 개선에 필요한 기능을
      무선으로 간편하게 F/W 업데이트
    다양한 파라미터 설정
      설비 PIO F/W 버전 확인, RTC 설정, 디버깅 모니터링 등
      다양한 기능 설정
    OHT/EQP 에뮬레이션 기능
      VHL이나 설비 없이도 자동 및 수동으로 SEMI-E84 규격에
      의한 EMULATION
      EMULATION을 위한 타이밍 설정
      설비를 라인에 반입하기 전에 E84 기능 검수용으로 활용
RS 232 CON.
< PMAN 구성 >
IR 통신창
RF 통신 안테나
LCD 화면
전원 아답터 CON.
LED DISPLAY
전원키
숫자, 영문 입력 키
기능 설정키
Parameter 설정 키
커서 이동 키
이전 항목으로 전환

## Slide 11
5. WinPMAN 소개
  1) 통신 데이터 분석
    Viewer 프로 그램(WinPMAN)을 이용하여 동작 시퀀스 확인
      통계 처리 : 최대/최소 시간, 평균 시간, 소팅, 이상 파형 등
      에러 유형 표시 : 타이밍 오류와 광 통신 오류를 구분하여 표시
      동작 신호 외에 왜란광이나 노이즈도 분석 가능 (노이즈 신호는 노란색으로 표시됨)
    통신 데이터 리스트 : 1회 반송 작업을 나타내며 최대 약 190개까지 저장됨
    통신 데이터 그래프 : 1회 반송 작업 시 통신 시퀀스를 그래프로 나타냄
    <통신 데이터 리스트>
    <통신 데이터 그래프>

## Slide 12
6. Emulator 소개 (신규 설비의 E84 동작 검사 방안)
  1) PIO Signal Generator(수동 신호 발생기)
    VHL이나 설비 없이도 수동으로 SEMI-E84 규격에
    의한 EMULATION 가능
    라인에서 사용되는 설치 구조와 동일하게 제작되어
    정확한 동작 상태 확인 가능
    IR 통신 상태 및 입,출력 데이터 통신 동작 확인 가능
    라인에 설비 반입 전 E84 통신 테스트 및 기능 동작
    검수용으로 활용
< PIO SIGNAL GENERATOR 구성 >
GO
IR 통신 신호
OUT
VHL 출력 신호
IN
설비 출력 신호
MONITOR POWER
외부 커넥터로 PIO 연결 시
전원 스위치
시리얼 케이블 연결 커넥터
COMPT
BUSY
TREQ
CS_0
Valid
CONT
MAIN POWER
메인 전원 스위치
OHT 입력 신호
+24 전원 입력 커넥터
SEL
동작 활성화 스위치
MODE
OHT, EQP 전화 모드
STATE
PIO 동작 상태